## Slide 1: Medición de Temperatura
Dr. Victor H. Benitez

## Slide 2: Introducción
La temperatura es la variable más medida en los procesos industriales
Existen tres escalas para medir la temperatura: Fahrenheit (°F), Celsius (°C) y Kelvin (°K o K)
El agua hierva a 212 °F o, equivalentemente, a 100 °C.
Entre el agua congelada e hirviendo hay 180 incrementos de °F y 100 de °C, por esta razón tenemos que para convertir de una escala a otra tenemos las formulas

## Slide 3: Introducción
La escala de temperatura absoluta considera considera al cero cuando no hay movimiento molecular
A este valor de referencia se le conoce como cero absoluto y tiene el siguiente factor de conversión:
El cero absoluto corresponde a -273.15 °C 0 -459.67 °F

## Slide 4: Termistores
Un termistor es un dispositivo semiconductor que varía su resistencia eléctrica con la temperatura. El término "termistor" proviene de la combinación de "termo" (temperatura) y "resistor" (resistencia).
El termistor físicamente consiste de una mezcla de materiales encapsulados en una resina epoxica de donde emergen dos conductores.
Entre los materiales usados se encuentran semiconductores y mezclas de óxidos de manganeso, nickel, cobre y cobalto.
Esencialmente el termistor es un semiconductor con una banda de energía Eg
This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC-ND

## Slide 5: Tipos de Termistores
Termistor NTC (Coeficiente de Temperatura Negativo):
  La resistencia disminuye a medida que la temperatura aumenta.
  Útil para medir temperatura en aplicaciones como sensores de temperatura.
Termistor PTC (Coeficiente de Temperatura Positivo):
  La resistencia aumenta a medida que la temperatura aumenta.
  Utilizado en aplicaciones de control de temperatura, como encendido de motores eléctricos.
This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC-ND

## Slide 6: Funcionamiento de un Termistor NTC
La resistencia de un Termistor NTC se relaciona con la temperatura a través de la siguiente fórmula
R(T) es la resistencia del termistor a la temperatura T.
R0 es la resistencia a una temperatura de referencia T0​.
β es un parámetro del termistor relacionado con la energía de la brecha (Eg​) y la constante de Boltzmann (k): β=Eg/2k​​.
donde
https://www.digikey.com.mx/es/products/detail/panasonic-electronic-components/ERT-JZEG103FA/9646736

## Slide 7: Caracterización del termistor por el método Steinhart- Hart
La ecuación de Steinhart-Hart es un modelo matemático utilizado para describir la relación entre temperatura y resistencia de termistores.
Se usa comúnmente para convertir mediciones de resistencia en lecturas de temperatura.
La ecuación lleva el nombre de sus creadores, John H. Steinhart y Stanley R. Hart.
donde
  R es la resistencia en Ohms
  T es la temperatura en Kelvin
  A, B, C son incógnitas a resolverse mediante una medición (T, R)

## Slide 8: Caracterización del termistor por el método Steinhart- Hart
Para conocer los coeficientes A, B y C de Steinhart-Hart se requiere conocer tres puntos de operación y resolver el sistema
Para lo cual se requieren 3 mediciones (R1, T1), (R2, T) y (R3, T3) y resolver para ABC

## Slide 9: Ejemplo del método Steinhart- Hart
Se realizan tres mediciones de temperatura; T1 = 1.3 °C, T2 = 26.4 °C y T3 = 96.8 °C dando los siguientes resultados en la resistencia: R1 = 22.6K, R2 = 8.6K y R3 = 1K. Calcule los coeficientes A, B y C

## Slide 10
https://www.thinksrs.com/downloads/programs/therm%20calc/ntccalibrator/ntccalculator.html

## Slide 11
Resistance Temperature Detector (RTD), principio físico de operación
Son sensores de temperatura cuyo principio físico se basa en la resistividad de los metales, es decir, en variación de la resistencia de un conductor con la temperatura. Esto se debe a que al incrementar la temperatura los iones vibran con mayor amplitud y así se dificulta el paso de los electrones a través del conductor.
La variación de la resistencia se determina por la siguiente formula:
donde , ,.., son coeficientes de temperatura. En la practica se suele calcular como

## Slide 12
Resistance Temperature Detector (RTD), principio físico de operación

## Slide 13
Las características que deben tener los metales son un alto coeficiente de resistencia y alta resistividad para que tenga mayor sensibilidad y que haya una relación lineal entre la resistencia y la temperatura.
El platino es el metal óptimo, ya que, además de cumplir las características, tiene un rango de temperatura mayor; pero, puesto que es muy caro, se utilizan otros como el níquel o cobre.
Las ventajas de utilizar este tipo de sensores es que tiene un margen de temperatura muy amplio; como tienen una gran sensibilidad, las medidas son dadas con mucha exactitud y repetitividad
Los inconvenientes son que el coste es más alto que el de los termopares o termistores.
Por tanto, los sensores RTD son los más apropiados para aplicaciones en las que la exactitud de la medida es lo importante.
Las aplicaciones básicas son en industria para medir la temperatura de automóviles, electrodomésticos, etcétera; en laboratorios de precisión; en ohmímetros y en termómetros utilizados donde hay ambientes exigentes.
Resistance Temperature Detector (RTD), principio físico de operación

## Slide 14
Aspecto físico

## Slide 15
Termopar, principio físico de operación
El termopar, también llamado termocupla y que recibe este nombre por estar formado por dos metales, es un instrumento de medida cuyo principio de funcionamiento es el efecto termoeléctrico
Un material termoeléctrico permite transformar directamente el calor en electricidad (efecto Seebeck), o bien generar frío cuando se le aplica una corriente eléctrica(efecto Peltier).
El termopar genera una tensión que está en función de la temperatura que se está aplicando al sensor.
Los termopares tienen un amplio rango de medida, son económicos y están muy extendidos en la industria.
El principal inconveniente estriba en su precisión, que es pequeña en comparación con sensores de temperatura RTD o termistores
Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-NC-ND

## Slide 16
Termopar, principio físico de operación
En 1822, Thomas Seekbeck que una corriente circula en un lazo formado por la unión
de dos segmentos de alambres diferentes si los dos puntos de unión se encuentran a diferente temperatura
Esta propiedad fundamental se asocia a cualquier unión de dos metales diferentes
Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA

## Slide 17
Termopar, principio físico de operación
Los termopares se fabrican usando combinaciones de diferentes tipos de metales y aleacione cuya combinación presenta diferentes características de respuesta
Se clasifican como se muetra en la tabla
Fuente [1]

## Slide 18
Termopar, principio físico de operación
Fuente [1]

## Slide 19
Termopar, principio físico de operación
Para obtener el modelo entrada salida del termopar se usa un ajuste polinomial de la forma:
Fuente [1]

## Slide 20: Efecto Peltier
El efecto Peltier se basa en un principio relacionado pero inverso al efecto Seebeck, y es la base de las celdas Peltier.
Ambos efectos, Seebeck y Peltier, están relacionados con la relación entre la corriente eléctrica y las diferencias de
El efecto Seebeck, se refiere a la generación de una diferencia de voltaje cuando se aplica un gradiente de temperatura a lo largo de dos materiales conductores a diferentes temperaturas en materiales conductores
Por otro lado, el efecto Peltier se refiere al fenómeno en el que una corriente eléctrica fluye a través de la unión de dos materiales conductores diferentes, lo que provoca que uno de los puntos de la unión se caliente mientras que el otro se enfría.
Este efecto se utiliza en dispositivos conocidos como celdas Peltier o módulos termoeléctricos, que pueden actuar como enfriadores o calentadores, dependiendo de la dirección de la corriente eléctrica.
la celda Peltier no se basa en el efecto Seebeck, sino en el efecto Peltier, que es el proceso inverso y se utiliza para transferir calor mediante la corriente eléctrica en lugar de generar electricidad a partir de una diferencia de temperatura.

## Slide 21
Fuente: German David Acebedo, et. Al., “Caracterización del Efecto Peltier a Partir de Celdas Termoeléctricas”, Universidad Autónoma de Bucaramanga
Considere la figura mostrada:
Cuando inicia el flujo de electrones estos poseen una cantidad de energía Eo, al llegar al polo positivo del semiconductor tipo N, la acumulación de portadores mayoritarios genera una “barrera de energía” que impide el paso fácil de los electrones.
Esto provoca que parte de la energía de estos se consuma para hacer que pasen; esta energía consumida se libera en forma de calor.
Finalmente, cuando la corriente llega al conductor, este absorbe e intenta retornar al equilibrio a los electrones, absorbiendo energía del ambiente y liberándola a través del semiconductor tipo P.
Esta energía es nuevamente aprovechada para pasar por el siguiente semiconductor tipo N y repetir el proceso
Celda Peltier, principio físico

## Slide 22: Aspecto fisico

## Slide 23
Fuentes
[1] Blackburn, J. A. (2012). Modern Instrumentation for Scientists and Engineers (Softcover reprint of the original 1st ed. 2001 ed.). Springer.